Lexmark

Перед нами два картриджа, цветной и черный (см рисунок)

Картриджи непосредственно

Рассмотрим устройство цветного картриджа:

Картридж цветной в разрезе

Он состоит из трех чернильных отсеков:

- Отсек с синей краской

- Отсек с желтой краской

- Отсек с красной краской

Внутри отсеков помещена губка для впитывания чернил, и шесть вентиляционных отверстий, три из которых мы используем для заправки картриджа.

Ну это цветной скажете вы, а как же черный? Черный картридж устроен аналогично цветному, за исключением того, что отсек у него только один (для черной краски).

Итак приступаем к заправке.

Этап 1. Удаление логотипа

Берем напильник с мелкими зубьями, и аккуратно выравниваем площадку с надписью (логотипом). Нам это необходимо для того, чтобы позднее установленные нами резиновые пробки плотно прилегали к поверхности.

Обрабатываем логотип напильником

Логотип выделен красным

А так должно получиться

Этап 2. Разметка отверстий

Берем Штанген-циркуль, и отмеряем на нем 15 См. Затем проводим горизонтальную черту так, как показано на рисунке.

Разметка штанген-циркулем

Внимание! Ни в коем случае не снимайте верхнюю крышку картриджа, я снял ее только для того, чтобы вам было удобнее!!!

Нет штангена? используйте линейку, но на ней от внутренней части картриджа нужно отмерить 5,0 мм с обеих сторон и провести черту простым карандашом.

Используем линейку

Затем с обеих сторон отмеряем по 3.0 мм. И размечаем отверстия для сверления.

Боковая разметка

находим центр и тоже его маркируем.

Нашли центр

Этап 3. Отверстия

Берем сверло диаметром 3.0мм. И очень аккуратно сверлим отверстия, при этом не давим на картридж, потому что материал очень тонкий, и хрупкий. Картридж по возможности держим вниз отверстиями, чтобы внутрь не попала стружка.

Сверлим отверстия

Теперь берем буравчик, он обычно входит в комплект с заправочным набором, и расширяем отверстия, не забывая при этом картридж держать отверстиями вниз.

Расширяем отверстия

Этап 4. Заправка

Прокалываем губку иглой до дна картриджа, и очень медленно вводим чернила в противоположную сторону печатной головки, не забывая предварительно их профильтровать.

Заправляем чернила

Закрываем все отверстия резиновыми пробками из набора, даем чернилам отстоятся в течение 30-40 минут, и он готов к работе!

Закрываем картридж

В случае с черным картриджем сверлить нужно только одно отверстие посередине, заправка проходит аналогично цветному картриджу. Но пожалуйста, используйте черную краску (на то картридж и черный)

Удачной заправки!