|  Аккуратно отклейте этикетку в верхней части картриджа примерно на 2/3 ее длины |  На фотографии показано расположение цветов для картриджей 28 и 57. В каждое отделение залейте шприцом по 3 мл чернил соответствующего цвета. Если чернила начнут вытекать из отверстия, то заправку прекратите, значит данный цвет не был до конца израсходован. В этом случае рекомендуем откачать шприцом 1мл чернил из картриджа. |
| --- | --- |
|  На фотографии показано расположение цветов для картриджа 58. В остальном следуйте указаниям шага 2. |  Аккуратно приклейте этикетку на место (клеевой слой этикетки позволяет проделывать это многократно) |

Следите, чтобы этикетка не сместилась по сравнению со своим первоначальным положением, что может привести к перекрытию каналов поступления воздуха в картридж.